Doporučenia pre ochranu okien a vchodových dverí počas etapy výstavby.

# Obsah

1. Úvod

2. Rozsah platnosti

3. Povinnosti zadávateľa

4. Problémy, príčiny, opatrenia

5. Príklady

6. Zhrnutie

Príloha A: Zoznam literatúry

1. Úvod

Zvýšené zaťaženia okien a vonkajších dverí počas priebehu stavby

Počas výstavby pôsobia na okná a vonkajšie dvere rôzne mechanické, klimatické a chemické zaťaženia. Tieto zaťaženia sa môžu ešte viac zosilniť značne skráteným priebehom výstavby, t.j. snahou čo najrýchlejšie utesniť a vysušiť budovu. Z tohto vyplýva rýchly sled  rozličných remeselných prác, ktoré musia byť vykonávané v budove aj po osadení okien a vonkajších dverí, a ktorých činnosť vedie k rozličným a sčasti intenzívnym zaťaženiam, napr. k vysokej vlhkosti z dôvodu omietkárskych alebo poterových prác. Okrem bezprostredných poškodení môžu tieto vplyvy viesť aj k následným poškodeniam, napr. ku korózii častí kovania, napučaniu drevených častí alebo k nezdravej klíme obytného priestoru z dôvodu príliš vysokej relatívnej priestorovej vlhkosti vzduchu a prípadného napadnutia plesňou.

2. Rozsah platnosti

Priame a nepriame vplyvy

Tento prospekt sa týka najmä okien a vonkajších dverí z akéhokoľvek materiálu rámov, ktorý môže byť počas výstavby vystavený rozličným vplyvom.

Vplyvy počas výstavby sa objavia z dôvodu uskladňovania a prepravy na stavenisko, priamej montáže okien alebo okenných prvkov a vonkajších dverí vrátane utesňovania, inštalácie príslušenstva, parapetných dosiek a žalúzií. Ďalšie nepriame vplyvy (napr. sedimenty chemicky agresívnych substancií, vysoký podiel vlhkosti a tvorba kondenzátu) a priame vplyvy (napr. mechanické poškodenia) sa môžu objaviť v dôsledku vykonávania remeselných prác (napr. nanášanie vnútornej a vonkajšej omietky, poteru a maliarske práce). Etapa výstavby je ukončená až po vytvorení obvyklej priestorovej klímy na začiatku etapy užívania.

3. Povinnosti zadávateľa

Komu prislúchajú ochranné opatrenia ?

Podľa § 4 č. 1 VOB/B (normalizované podmienky príkazu a vykonania stavebných prác) sa má zadávateľ postarať o udržiavanie všeobecného poriadku na stavenisku a riadiť spoluprácu rozličných podnikateľov (základná povinnosť zadávateľa týkajúca sa spolupráce). Okrem toho Všeobecné technické zmluvné podmienky platné podľa § 1 č. 1 príp. č. 2 VOB/B ako súčasť stavebnej zmluvy VOB obsahujú pre niektoré remeslá povinnosti týkajúce sa ochrany výkonu iných remeselných prác taktiež vykonávaných na stavbe (porovnaj DIN 18350 – Omietkárske a štukatérske práce, odsek 4.1.8/4.2.7). Okrem hlavných platných povinností zadávateľa príp. iných remeselníkov týkajúcich sa spolupráce a ochrany, určuje VOB/B aj povinnosti vykonávateľa týkajúce sa ochrany.

Žiadna záruka pri nerešpektovaní upozornení

Keďže výrobca okien nemôže často zabezpečiť ochranu svojho výkonu z dôvodu výstavby, slúži tento prospekt na poskytnutie informácií stavebníkovi a ďalším remeselníkom o potrebných ochranných opatreniach.

4. Problémy, príčiny, opatrenia

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené známe okruhy problémov ako aj príčiny a potrebné opatrenia.

| Heslo | Opatrenia |
| --- | --- |
| Vysoká vlhkosť vzduchu na povrchu konštrukčného dielca, viditeľná na základe kondenzátu na tabuli izolačného skla (zo strany miestnosti) | Aby sa zabránilo následným škodám, napr. napučaniu alebo deformácii konštrukčného dielca, alebo tvorbe plesne na povrchu konštrukčných dielcov pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 60 % treba znížiť vlhkosť vzduchu v miestnosti pomocou intenzívneho nárazového vetrania alebo umiestnenia zariadení na sušenie kondenzácie. |
| Vysoké množstvo vlhkosti spôsobené prácami, napr. nanášaním omietok, poteru | Obmedzenie vznikajúceho zaťaženia vlhkosťou, napr. vetraním alebo sušením kondenzácie, ak nie je možné odsávanie prebytočných množstiev vlhkosti (napr. pri poterových prácach). V prípade potreby je to ochrana zaťažených konštrukčných dielcov zakrytím/zalepením, kontrolovaným odvádzaním prebytočného množstva vlhkosti, nakoniec nasleduje odstránenie ochranných opatrení. |
| Konštrukčné dielce pokryté priamo s fóliou alebo lepiacimi páskami | Treba použiť vhodné lepiace pásky (treba dodržiavať odporúčania výrobcu pások na používanie). Lepiace pásky sa musia znášať s príslušnými nátermi, tesniacimi látkami, plastový a hliníkových povrchov profilov. Musia sa dať aj čo najrýchlejšie odstrániť. Prípadne možno na oknách zalepiť zo strany miestnosti fóliami a lepiacimi páskami celý okenný otvor. V tomto prípade musia byť okná až do odstránenia zalepenia ponechané v sklopenej polohe, aby sa zabránilo roseniu vlhkosti. |
| Správne vetranie | V prípade potreby treba denne uskutočniť viackrát nárazové vetranie, priečne vetranie, vyhotovenie plánu vetrania pri komplexných stavebných zámeroch, zabezpečenie vetrania počas dovoleniek a voľných dní. Denne po ukončení stavebných prác treba okná poriadne zatvoriť, aby sa zabránilo poškodeniam spôsobeným vetrom, nečasom a prievanom. V danom prípade treba za osobitnú úhradu vybaviť vetracie krídla okien počas výstavby kľučkami. |
| Ďalšie nanesenie náteru | Konštrukčné dielce bez konečného náteru (treba dodržiavať upozornenia výrobcu !) treba osobitne chrániť. Nanesenie náteru treba dokončiť čo najrýchlejšie po osadení. Pred nanesením náteru treba skontrolovať, či je vlhkosť dreva 12 – 15 %. |
| Zaťaženia/poškodenia, ktorým sa dá zabrániť | Za účelom zabráneniu vzniku zaťažení alebo poškodení zapríčinených dodatočnými remeselnými prácami sa môžu napr. nainštalovať prípojné profily alebo použiť montážne zárubne, ktoré umožnia dodatočné osadenie okien. Pre prepravu materiálu možno osadiť aj provizórne stavebné dvere. |
| Ochrana výkonu | Niektoré podmienky zo Všeobecných technických zmluvných podmienok, napr. omietkárske a štukatérske práce podľa ATV DIN 18350 alebo maliarske a lakovacie práce podľa ATV DIN 18363 obsahujú opatrenia na ochranu výkonu iných remesiel vykonávaných na stavebnom zámere (napr. zabudovanie okien). Pri iných dodatočne vykonávaných remeslách, napr. poterových prácach podľa ATV DIN 18353 sa nenachádzajú žiadne príslušné ustanovenia o ochrane výkonu. Tieto remeslá by sa však mali s upozornením na všeobecnú povinnosť podľa ATV DIN 18299 odsek 4.1.11 (odstránenie znečistení, ktoré pochádzajú z prác vykonávateľa) taktiež podriadiť rešpektovaniu týchto upozornení. |

| Heslo | Opatrenia |
| --- | --- |
| Technické prevzatie | V rámci technického prevzatia podľa § 4 č. 10 VOB/B, ktoré treba uskutočniť po osadení okien, by sa mal zistiť ich bezchybný stav a zadávateľ by ho mal potvrdiť. Tým sa neskôr môžu ohraničiť následné poškodenia. |
| Znečistenia | Ak napriek veľkej starostlivosti ostanú na konštrukčných dielcoch znečistenia spôsobené vykonávanými remeselnými prácami, musí ich ihneď po vzniknutí bezo zvyšku odstrániť pôvodca s neagresívnymi prostriedkami. Omietkové, maltové alebo cementové fľaky treba odstrániť skôr než stuhnú. Mastnotu a zvyšky tesniaceho materiálu treba odstrániť s bežnými rozpúšťadlami (lieh, izopropanol). Potom treba tieto miesta riadne opláchnuť vodou. Aby sa zabránilo bielej korózii na častiach kovania, ktoré vznikli z dôvodu vysokej vlhkosti a alkalických substancií (napr. zo suchého a mokrého čistenia) a značného oderu, treba znečistenia odstrániť ihneď po ukončení príslušných prác. Za týmto účelom treba dodržiavať príslušné smernice výrobcu kovania. |
| Uvedenie do prevádzky | Pred uvedením do prevádzky by sa mali na všetkých konštrukčných dielcoch ešte raz skontrolovať spolu so zadávateľom prípadné poškodenia (pozri § 4 č. 1 VOB/B) a prípadne by sa mali označiť pôvodcovia poškodení. |
| Konečné čistenie a údržba | Konečné čistenie by sa malo vykonávať s čistiacimi prostriedkami, ktoré odporúča výrobca okien. Taktiež ošetrovanie okien by sa malo vykonávať s prostriedkami, ktoré odporúča výrobca okien. |
| Pravidelná kontrola | Pravidelná kontrola a ošetrovanie by sa mali vykonávať podľa návodu na údržbu výrobcu okien s prostriedkami, ktoré výrobca odporúča. Ďalšie upozornenia týkajúce sa údržby a ošetrovania sú uvedené v príslušných prospektoch združenia Verband der Fenster- und Fassadenhersteller (pozri zoznam literatúry). |

5. Zhrnutie

Vysoké zaťaženia na okná a vonkajšie dvere pri skrátenom priebehu výstavby môžu viesť k závažným poškodeniam

Skráteným priebehom výstavby a s tým spojeným rýchlym sledom vykonávania remeselných prác sa na oknách a vonkajších dverách objavia veľmi rozličné mechanické, klimatické a chemické zaťaženia. Ak sa nevykonajú vhodné opatrenia, s ktorými sa účinne ochránia konštrukčné dielce pred týmito vplyvmi, môžu sa vyskytnúť následné poškodenia, ktoré môžu prejsť až do úplnej straty funkčnosti. Okrem toho môže z dôvodu zvýšenej vlhkosti na povrchoch konštrukčných dielcov vzniknúť nezdravá priestorová klíma spojená s napadnutím plesňou.

Zadávateľ/stavebník sa musí postarať o vhodné ochranné opatrenia

Keďže v priebehu výstavby sa nezávisle od seba vykonávajú rozličné remeselné práce, má zadávateľ/stavebník príp. ich splnomocnenci zodpovednosť za realizáciu vhodných ochranných opatrení proti vzniku takýchto poškodení. Tento prospekt uvádza upozornenia na vhodné ochranné opatrenia. Pri nerešpektovaní týchto upozornení nepreberá výrobca okien žiadnu záruku za prípadné následné škody.