## Výpočet súčiniteľu prestupu tepla okna IV68

1.- Okno A: 120 x 177 cm

koSo = kr x Sr + kz x Sz

kr x Sr + kz x Sz

ko = –––––––––––––––

So

1,4 x 6 552 + 1,1 x 14 448

ko = ––––––––––––––––––––––––

21 240

ko = 1,18 W–2k-1

ko  - súčiniteľ prestupu tepla okna

So  - plocha okna

kr  - súčiniteľ prestupu tepla rámu

Sr  - plocha rámu

kz - súčiniteľ prestupu tepla zasklenia

Sz  - plocha zasklenia

2.- Okno G: 78 x 116 cm

koSo = kr x Sr + kz x Sz

kr x Sr + kz x Sz

ko = –––––––––––––––

So

1,4 x 4 215 + 1,1 x 4 833

ko = ––––––––––––––––––––––––

9 048

ko = 1,24 W–2k-1

ko  - súčiniteľ prestupu tepla okna

So  - plocha okna

kr  - súčiniteľ prestupu tepla rámu

Sr  - plocha rámu

kz - súčiniteľ prestupu tepla zasklenia

Sz  - plocha zasklenia

## Výpočet súčiniteľu prestupu tepla okna IV78

1.- Okno A: 120 x 177 cm

koSo = kr x Sr + kz x Sz

kr x Sr + kz x Sz

ko = –––––––––––––––

So

1,0 x 6 552 + 0,7 x 14 448

ko = ––––––––––––––––––––––––

21 240

ko = 0,78 W–2k-1

ko  - súčiniteľ prestupu tepla okna

So  - plocha okna

kr  - súčiniteľ prestupu tepla rámu

Sr  - plocha rámu

kz - súčiniteľ prestupu tepla zasklenia

Sz  - plocha zasklenia

2.- Okno G: 78 x 116 cm

koSo = kr x Sr + kz x Sz

kr x Sr + kz x Sz

ko = –––––––––––––––

So

1,0 x 4 215 + 0,7 x 4 833

ko = ––––––––––––––––––––––––

9 048

ko = 0,83 W–2k-1

ko  - súčiniteľ prestupu tepla okna

So  - plocha okna

kr  - súčiniteľ prestupu tepla rámu

Sr  - plocha rámu

kz - súčiniteľ prestupu tepla zasklenia

Sz  - plocha zasklenia

!!!   Rozdiel:  - 34%   !!!